## Slide 1
Умножение чисел с фиксированной запятой, заданных в прямом коде
… - множимое
… - множитель
= … - произведение
Этап. Вычисляем знак произведения ⊕
Этап. Вычисляем цифровую часть произведения.
= ( + + … + ) (1)
Используя схему Горнера, получаем
((…(((0+)+)+ ) +…+) + ) (2)
Формулы (1) и (2) служат обоснованием двух способов умножения со старших разрядов множителя (1) и с младших разрядов множителя (2).

## Slide 2
Умножение с младших разрядов множителя со сдвигом суммы частичных произведений вправо
((…(((0+)+)+ ) +…+) + + ) (2)
В соответствии с (2) должна выполняться следующая последовательность действий.
Обнуляем сумму частичных произведение .
Анализируем младший разряд множителя .
Если = 1, то к прибавляем , иначе нет. +
Сдвигаем вправо на один разряд .
Анализируем следующий разряд множителя .
Если =1, то к сдвинутой сумме частичных произведений прибавляем .
Получаем + .
Сдвигаем вправо на один разряд .
Повторяем эту последовательность действий для всех остальных разрядов множителя.

## Slide 3
Пример
= 1,1001 = - 9/16
= = 13/16
= ⊕ = 1 ⊕ 0 = 1 – знак произведения
Вычисляем цифровую часть произведения
0,0000 S0
0,1001 |X|
0,1001 S1=S0+ |X| Y-4
S1 2-1
0,1001 |X|
0,01001 S2=S1 2-1+|X| Y-3
S2 2-1
0,1001 |X|
Y-4=1
Y-2=1
Y-3=0
+
+
+
0
1
0
1
1
,
1001
0
0,
0,
0
01001
S3 2-1
0,1001 |X|
0,1110101 S4=S3 2-1+|X| Y-1
S4 2-1
Y-1=1
+
0,101101 S3=S2 2-1+|X| Y-2
0,
0
101101
0,
0
1110101
Результат 1,01110101
Если бы перемножаемые числа были целыми,
то 1.01110101
Z = - (64+32+16+4+1) = - 117
С учётом положения запятой, для дробных чисел получаем Z = -117/256

## Slide 4
Рассмотренную процедуру умножения можно описать с помощью формулы
= , i = 1,2, … n. = 0
Для нахождения произведения потребуется n раз выполнить сложение и после каждого сложения сдвигать сумму частичных произведений вправо.
После последнего сдвига получаем .
= n ( + )

## Slide 5
Рег. множимого
Схемы “И”
Рег. множителя
2n
Сумматор
Для размещения выдвигаемых из сумматора разрядов можно использовать освобождающиеся разряды регистра множителя.
n
1
1
1
1
n
2
2
2
2
Схема умножения с младших разрядов множителя со сдвигом суммы частичных произведений вправо
n
n
Notes: .

## Slide 6
Умножение с младших разрядов множителя со сдвигом множимого влево
= = ( + + … + ) =
= + + … + (3)
В соответствии с (3) должна выполняться следующая последовательность действий.
Обнуляем сумму частичных произведений = 0.
Анализируем младший разряд множителя .
Если = 1, то сдвинутое на n разрядов вправо множимое участвует в формировании произведения. Если = 0, то нет.
Первое частичное произведение прибавляется к накапливающему сумматору.
Сдвигаем множимое влево, т.е. =
Анализируем следующий разряд .
Если =1, то сдвинутое влево множимое прибавляем к сумматору. Если =0, то нет.
Аналогичным образом обрабатываются последующие разряды множителя.

## Slide 7
0,00000000 S0
|X| 2-4
0,00001001 S1
|X| 2-3
0,00001001 S2
|X| 2-2
0,00101101 S3
|X| 2-1
0,01110101 S4=|Z|
+
+
+
+
y-4=1
y-3=0
y-2=1
y-1=1
Пример
[X]n=1,1001
0
1
0
1
1
,
=
1001
1001
1001
1001

## Slide 8
Вычисление произведения сводится к n- кратному выполнению действий:
Si+1=Si+Xi y-n+1
К сумме прибавляем множимое, если младший разряд множителя равен 1
Xi+1=2 Xi
Сдвигаем множимое влево, множитель вправо и повторяем предыдущий шаг.
S0=0. X0=|X| 2-n

## Slide 9
Схема умножения с младших разрядов множителя со сдвигом множимого влево
Регистр множимого Х
Схемы “И”
Сумматор
Регистр множителя
2n
2n
n
2n
1
2
1
2
1
2
1
2
В отличие от предыдущего варианта сумматор не имеет цепей сдвига

## Slide 10
Умножение со старших разрядов множителя со сдвигом множимого вправо
|Z|=|Х| y-1 2-1+|Х| y-2 2-2+…+|Х| y-n 2-n (1)
В соответствии с (1) должна выполняться следующая последовательность действий:
Обнуляем сумму частичных произведений.
Сдвигаем множимое вправо на один разряд. То есть находим |Х| 2-1.
Анализируем старший разряд множителя y-1 . Если y-1 =1, то сдвинутое множимое прибавляем к сумме частичных произведений. Если y-1=0, то нет.
Сдвигаем множимое на один разряд вправо. То есть находим |Х| 2-2 .
Анализируем следующий разряд множителя у-2.
В зависимости от у-2 прибавляем или не прибавляем сдвинутое множимое к сумме частичных произведений.
И так далее.

## Slide 11
[X]n=1,1001
0,00000000 S0
|X| 2-1
0,01001000 S1
|X| 2-2
0,01101100 S2
|X| 2-3
0,01101100 S3
|X| 2-4
0,01110101 S4=|Z|
y-1=1
y-2=1
y-3=0
y-4=1
+
+
+
+
0
1
0
1
1
,
=
0,
0
1001
0,
0
01001
0,
0
001001
0,
0
0001001
Пример

## Slide 12
Вычисление сводится к n -кратному повторению действий.
Si = Si-1 + Xi для i = 1, 2, … , n.
Xi = Xi-1 2-1 Сдвигаем множимое вправо.
В начале
S0 = 0, X0 = |X|.

## Slide 13: Схема умножения со старших разрядов множителя со сдвигом множимого вправо
Регистр множимого Х
Схемы “И”
Сумматор
Регистр множителя
2n
2n
n
2n
1
2
1
2
1
2
1
2

## Slide 14: Умножение со старших разрядов множителя со сдвигом суммы частичных произведений влево
|Z|=2-n((…(((0+Y-1 |X|) 2+Y-2 |X|) 2+…+Y-n+1 |X|) 2+Y-n |X|) (4)
В соответствии с (4) должна выполняться следующая последовательность действий.
-Обнуляем сумму частичных произведений.
-Анализируем старший разряд множителя.
-Если Y-1=1, то к сумме частичных произведений прибавляем модуль множимого.
-Если Y-1=0, то не прибавляем .
-Сдвигаем сумму частичных произведений влево.
-Аналогичную последовательность действий повторяем для обработки всех разрядов множителя. Положение запятой определяем заранее.

## Slide 15: Пример
[X]n = 1,1001
С учётом положения запятой и знакового разряда получаем результат
= 1,01110101
0000 S0
1001 |X|
1001 S1
2 S1
1001 |X|
11011 S2
2 S2
1001 |X|
110110 S3
2 S3
1001 |X|
1110101 S4
Y-1=1
Y-2=1
Y-4=1
Y-3=0
+
+
+
+
0
1
0
1
1
,
=
0
1001
0
110110
0
11011

## Slide 16
Вычисление сводится к повторению действий
Si = 2 Si-1+y-i |X| для i=1, 2, … , n
S0 = 0.
Сдвигаем сумму влево и прибавляем или не прибавляем цифровую часть множимого.

## Slide 17: Схема умножения со старших разрядов множителя со сдвигом сумм частичных произведений влево
Рег. множимого n
Схемы “И”
Рег. множителя
n
2n
Сумматор
n
n
1
2
1
2
1
2
1
2

## Slide 18: Методы ускорения умножения
- логические
- аппаратные

## Slide 19
Логическими называются методы, обеспечивающие ускорение в рамках развёртки процесса умножения во времени (т.е. в рамках последовательного формирования частичных произведений) за счет устранения фиктивных операций сложения и объединения многократных одноразрядных сдвигов одних и тех же кодовых комбинаций в единые многоразрядные сдвиги.
Эти методы осуществляются за счёт усложнения логики управления процессом умножения без существенного изменения единого арифметического узла множительного устройства. В этом случае структура устройства умножения остаётся в рамках основных схем, рассмотренных ранее.

## Slide 20
Аппаратными называются методы, обеспечивающие ускорение при развёртке процесса умножения в пространстве (т.е. при одновременном формировании всех частичных произведений) за счёт укрупнения блоков обрабатываемой информации и уменьшения числа этих блоков.
В этом случае структура устройств умножения в значительной степени отличается от основных 4 схем умножения, рассмотренных ранее и обычно носит матричный характер.

## Slide 21
Логические методы ускорения умножения можно разделить на две группы.
Методы, позволяющие уменьшить количество сложений в процессе умножения.
Методы, обеспечивающие обработку нескольких разрядов множителя за шаг.

## Slide 22: Алгоритм Бута
Двоичную комбинацию из k единиц, входящую в состав множителя, можно заменить на двоичный набор, содержащий единицу перед последовательностью, нули в середине и минус единицу в конце последовательности.
2m 2m-1 2m-2 2m-3 2m-k
0 0 1 1 1 . . . . . 1 0 0
+
1
0 1 0 0 0 . . . . . 0 0 0
Исходную последовательность из k единиц заменяем на следующую
0 1 0 0 0 . . . . . 1 0 0 ,
где 1 – означает минус единицу.
Вместо прибавления k раз множимого с нарастающим весом, выполняем прибавление с весом 2m и вычитание с весом 2m-k.
Алгоритм сводится к перекодированию множителя из двоичной системы (0,1) в избыточную систему (0,1,-1).
Реализация алгоритма предполагает выполнение трёх операций: сдвига, сложения и вычитания.
k
k

## Slide 23
Реализация алгоритма предполагает последовательный анализ смежных разрядов множителя yi и yi-1, начиная с младшего.
Если анализируемые разряды:
00, то находимся вне цепочки. Никакие действия не выполняются.
10, то обнаружили цепочку. Выполняется вычитание множимого.
11, то находимся внутри цепочки, никакие действия не выполняются.
01, то цепочка завершена. Выполняется прибавление множимого.

## Slide 24
[X]п = 0,10101 = 21/32 [-|X|]д = 1,01011
[Y]п =
[Z]п = ?
[Z]п = 0,0100100110
0,00000 S0
не меняем
0,00000 S1
S1 2-1
1,01011 -|X| вычитаем
1,010110 S2
S2 2-1
не меняем
1,1010110 S3
S3 2-1
не меняем
1,11010110 S4
S4 2-1
0,10101 +|X| прибавляем
0,100100110 S5
S5 2-1
01
11
11
00
10
+
+
+
+
+
0
,
0
1
1
1
0
= 14/32
0
= 14/32
0,
0
00000
1,
1
1010110
0,
0
100100110
1,
1
11010110
1,
1
010110
Z = (256+32+4+2)/210 = 294/1024

## Slide 25: Умножение одновременно на два разряда множителя
Множитель разбивается на группы по два разряда. Выполняется анализ пары разрядов множителя, начиная с младшей. В зависимости от её значения выполняются следующие действия.
При 00 = 04 производится сдвиг на два разряда вправо суммы частичных произведений.
При 01 = 14 производится прибавление множимого к сумме частичных произведений, после чего сумма частичных произведений сдвигается на два разряда вправо.
При 10 =24 производится прибавление удвоенного множимого (полученного путем сдвига влево модуля множимого |X|) к сумме частичных произведений, и после этого сумма частичных произведений сдвигается вправо на два разряда.
При 11 = 34 к сумме частичных произведений необходимо добавить утроенное множимое. Вместо этого выполняем вычитание одинарного модуля множимого, а при анализе следующей пары разрядов вводим коррекцию + 1. Так как вес следующего четверичного разряда, состоящего из двух двоичных, в четыре раза превышает вес предыдущего разряда, то результат с учётом коррекции будет равен +4 – 1 = +3, что и требовалось получить.

## Slide 26
Пример
[X]п = 0,1001 = 9/16 [-|X|]д = 1,0111
[Y]п = 0,1101 = 13/16
|Y| = 2
Анализ.пара
коррекция
[Z]п = 0,01110101 = 117/256
0,0000 S0
0,1001 +|X|
0,1001 S1
  S1 2-2
1,0111 -|X|
1,100101 S2
S2 2-2
0,1001 +|X|
0,01110101
01
0
11
0
0
+1
+
+
+
1,01
0,10
0,31
0
,
1
0
1
1
0,
00
1001
1,
11
100101
= (0,31)4
= (1,11)4
= (1,01)4 – (0,10)4

## Slide 27
Пример
[X]п = 0,101011 [-|X|]д = 1,010101
[Y]п = 0,101101
[Z]п = ?
|Y| = 2
коррекция
Анализ.пара
[Z]п = 0,011110001111
0,000000 S0
0,101011 +|X|
0,101011 S1
S1 2-2
1,010101 -|X|
1,01111111 S2
S2 2-2
1,010101 -|X|
1,0011001111 S3
S3 2-2
0,101011 +|X|
0,011110001111
01
0
10
11
0
0
+1
+1
+
+
+
+
1,001
0,110
0,231
0
,
1
0
1
1
0
1
0,
00
101011
1,
11
01111111
1,
11
0011001111
= (0,231)4
= (0,311)4
= 1,111
= 1,001 – 0,110

## Slide 28: Аппаратные методы ускорения умножения
Основаны на использовании матрицы промежуточных результатов. Рассмотрим схему умножения на примере двух шестиразрядных чисел.
Регистр множимого
a5 b0 a4 b0 a3 b0 a2 b0 a1 b0 a0 b0
a5 b1 a4 b1 a3 b1 a2 b1 a1 b1 a0 b1
a5 b2 a4 b2 a3 b2 a2 b2 a1 b2 a0 b2
a5 b3 a4 b3 a3 b3 a2 b3 a1 b3 a0 b3
a5 b4 a4 b4 a3 b4 a2 b4 a1 b4 a0 b4
a5 b5 a4 b5 a3 b5 a2 b5 a1 b5 a0 b5
c11 c10 c9 c8 c7 c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0
a5 a4 a3 a2 a1 a0
Регистр множителя
b5 b4 b3 b2 b1 b0

## Slide 29
Параллельный СМ
c0
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
a0 b0
a1 b0
a0 b1
a2 b0
a1 b1
a3 b0
a2 b1
a0 b2
a1 b2
a2 b2
a4 b0
a3 b1
a5 b0
a4 b1
a0 b3
a1 b3
a0 b4
a3 b2
a2 b3
a1 b4
a0 b5
a5 b1
a4 b2
a3 b3
a2 b4
a1 b5
a5 b2
a4 b3
a3 b4
a2 b5
a5 b3
a5 b5
a4 b4
a3 b5
a5 b4
a4 b5
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
СМ
Понадобится
n n схем «И»
n (n-1) = одноразрядных сумматоров
c11