## Slide 1: Умножение чисел, представленных в обратном коде
Будем использовать подход, рассмотренный выше при обосновании способа умножения чисел в дополнительном коде. Выразим число, которое представлено в обратном коде через его обратный код. Докажем утверждение.
Утверждение: Если [Y]о=y0,y−1y−2...y−n , то Y=0,y−1y−2...y−n+y0(−1+2−n) (4)
Доказательство: Доказательство проведём также, как и в случае дополнительного кода. Начнём с правой части.
Если y0= 0, то Y=0,y−1y−2...y−n >0, [Y]о= Y=0,y−1y−2...y−n=y0,y−1y−2...y−n.
Если y0 = 1, то Y=0,y−1y−2...y−n−1+2−n<0, [Y]о=B+Y=2−2−n +
+0, y−1y−2...y−n−1+2−n=1,y−1y−2...y−n=y0,y−1y−2...y−n
Следует напомнить, что В - максимальное число без знака, которое может быть размещено в разрядной сетке цифрового автомата. В нашем случае для формата чисел с фиксированной запятой В=2-2-n.

## Slide 2: Умножение чисел в обратном коде с корректирующими шагами
В соответствии с (4) получаем следующий алгоритм умножения чисел в обратном коде.
Необходимо умножить множимое на цифровые разряды множителя. Если знаковый разряд множителя равен 1, то требуется поправка (коррекция), которая заключается в прибавлении множимого со знаком «-» и в прибавлении [X]o·2−n.
[X]o·[Y]o = [X]o·(0,y−1y−2...y−n) − [X]o+[X]o·2−n
Поправка выделена красным цветом.

## Slide 3
Пример 5
= ?
0,0000
0,0000 корректирующие шаги не выполняем
0,0000 =
0,0000
0,0000 =
0,0001001
0,00010010
= 0,00010010
= 0,00010010
= 18 / 256
= 0
= 0
= 1
= 0
[Y]о =
0
,
1
0
0
0
X = 0,1001
Y = 0,0010
[X]п = 0,1001
[X]о = 0,1001
[Y]п = 0,0010
01001
0
0,
1001
0
0,
001001
0
0,
0001001
0
0,
= 0

## Slide 4
Пример 6
Этот пример отличается от предыдущего наличием единицы в знаковом разряде. Поэтому для получения правильного ответа к результату, найденному в предыдущем примере, добавим корректирующие шаги.
0,00010010
-
1,10000001
1,10001010
= 1,10001010
= 1,01110101
= - 117 / 256
[Y]о =
1
,
1
0
0
0
X = 0,1001
Y = -0,1101
[X]п = 0,1001
[X]о = 0,1001
[Y]п = 1,1101
-[X]о = 1,0110
1,0110
1111
1001
0000
0,

## Slide 5: Умножение чисел в обратном коде с преобразованием разрядов множителя, если он отрицательный
Рассмотрим ещё один способ умножения в обратном коде.
В соответствии с (4) [X]o·[Y]o = [X]o·(0,y−1y−2...y−n+ y0(−1+2−n))
Если y0 = 0, то умножение выполняется на цифровые разряды множителя без каких либо особенностей.
Если y0= 1, то [X]o·(0,y−1y−2...y−n+ y0(−1+2−n)) = [X]о·(0,y−1y−2...y−n−0,11...1)=
[X]o·(0,(y−1−1)(y−2−1)...(y−n−1))=[X]o·(0,y−1y−2...y−n), где y−i=y−i−1
Способ называется умножением в обратном коде, путём преобразования разрядов множителя, если последний отрицательный. Преобразование заключается в вычитании из каждого разряда множителя знакового разряда. В этом случае формально множитель становится положительным, однако в цифровых разрядах будут присутствовать значения 0 и -1.
~
~
~
~

## Slide 6: Пример 7.
-
Преобразуем разряды множителя
0,0000
1,10110111
1,10010011
1,10010011
= 1,10001010
= 1,01110101
Z = -117/256
~
~
~
~
= 1
= 1
= 0
= 1
[Y]о =
0
,
0
1
1
1
1110110
1
1,
0110
1
1,
111
10110
1
1,
11
110110
1
1,
1
~
Notes: В строке с y_(−3) вместо большого нуля записать сдвинутое множимое−[X]_о⋅2в степени−3 и знак+перечеркнуть.

## Slide 7
Следует обратить внимание на то, что в отличие от прямого и дополнительного кодов при выполнении умножения чисел в обратном коде неиспользуемые младшие разряды разрядной сетки должны заполняться знаковым разрядом.